土地复垦方案评审表

| 生产（建设）项目名称 | 巍山县白乃水库工程建设项目临时用地（一期） |
| --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 | 巍山县白乃水库投资建设有限公司 |
| 方案编制单位名称 | 云南亿勘工程技术有限公司 |
| 复垦责任区范围面积 | 占用土地面积 | - |
|  | 损毁土地面积 | 6.2498公顷 |
| 生产能力（或投资规模） | 53613.23万元 |
| 生产年限（或建设期限） | 2020年3月～2024年3月 |
| 专家评审意见 | 根据国土资源部国土资发〔2007〕81号文“关于组织土地复垦方案编制和审查有关问题的通知”、国务院592号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦等相关规程，云南省有色地质局三一0队于2024年1月26日在大理组织专家对云南亿勘工程技术有限公司设计研究院编制的“巍山县白乃水库工程建设项目临时用地（一期）土地复垦方案报告书”进行了评审，形成如下评审意见： 一、本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据计算方法正确，基本可信；提出的各项土地复垦工程措施基本可行；复垦费用估算基本合理，可作为指导复垦责任人开展土地复垦工作的依据。 二、云南省巍山县白乃水库工程建设项目位于巍山县五印乡白乃村委会麻栎村，鼠街河上游，主要用于灌溉和农村人畜饮水。白乃水库坝址位于东经100°10′50″，北纬25°12′42″，水库距五印乡政府10km，距巍山县城29km，五印公路从大坝右岸通过，总体交通十分便利。项目复垦区及复垦责任范围面积6.2498公顷，复垦区内土地利用现状为：耕地4.4162公顷（水田0.8237公顷，旱地3.5925公顷）；园地0.0492公顷（其他园地）；林地0.1532公顷（乔木林地0.1183公顷，灌木林地0.0315公顷，其他林地0.0034公顷）；交通运输用地0.1023公顷（农村道路）；水域及水利设施用地0.2433公顷（河流水面）；其他土地1.2856公顷（田坎）。土地复垦方案服务年限为4.5年（2024年2月至2028年8月）。 三、原则同意报告书中关于云南省巍山县白乃水库工程建设项目一期临时用地损毁土地的预测和分析。本项目属新建水利项目，主要包括大坝、开敞式溢洪道和导流输水隧洞等建设内容。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦责任范围内损毁土地面积6.2498公顷，目前水库已开工建设，已损毁土地面积5.6060公顷，其中：耕地3.9345公顷（水田0.6898公顷，旱地3.2449公顷）；园地0.0492公顷（其他园地）；林地0.1400公顷（乔木林地0.1183公顷，灌木林地0.0183公顷，其他林地0.0034公顷）；交通运输用地0.0759公顷（农村道路）；水域及水利设施用地0.2379公顷（河流水面）；其他土地1.1685公顷（田坎）；拟损毁土地面积0.6438公顷，其中耕地面积0.4817公顷（水田0.1341公顷，旱地0.3476公顷），林地面积0.0132公顷（灌木林地），交通运输用地面积0.0264公顷（农村道路）；水域及水利设施用地0.0054公顷（河流水面）；其他土地0.1171公顷（田坎）。经与巍山县“三区三线”成果叠加，该项目临时用地损毁耕地涉及占用永久基本农田3.5713公顷，损毁永久基本农田的临时用地单元主要为弃渣场大部分、表土堆存场、反滤料堆场、生活营地、施工便道等单元，对拌合站等难以恢复耕作层的用地单元，进行了永久基本农田避让。涉及的永久基本农田耕地质量等别为11等。 四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目拟复垦土地面积6.1811公顷，其中复垦耕地4.4184公顷（其中水田1.5882公顷、水浇地0.5237公顷），林地（乔木林地）1.7627公顷，保留水土保持方案设计截排水沟占用0.0365公顷，挡土墙占用0.0322公顷，土地复垦率为98.9%。 五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施，但需进一步完善和加强如下意见； （一）细化复核水资源平衡分析，补充水稻等灌溉定额，各种作物种植面积，并按灌区进行逐月进行平衡分析，只能采取保苗用水方式的，应进行水窖集水方式、效能分析。 （二）注意说明项目区永久基本农田保护区规划情况以及本项目是否有压占基本农田的情形。 （三）部分临时工程（施工便道等）可能压占基本农田保护区，补充基本农田保护区不可避让性分析并提出复垦处置意见。 （四）复垦植物措施选择中，增加绿肥措施。 六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程静态总投资179.72万元，动态总投资195.68万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设项目成本中提取，一次性足额预存至专款账户，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 八、加强对枢纽区及弃渣场的管理，针对枢纽区弃渣场的堆放应采取必要的预防措施，防止水土流失和对生态环境影响，不能形成新的水土流失和土地损毁。 综上所述，该复垦方案的编制基本符合有关文件及土地复垦技术规范、标准的要求，相关分析和结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施需进一步完善，复垦投资估算结果基本合理，拟定的复垦工作计划基本可行。专家组同意通过评审，需尽快按与会专家提出的修改意见补充完善，并按规定程序上报备案。巍山县白乃水库投资建设有限公司及当地环保等相关部门除应针对弃渣场稳定性进行必要的工程处理措施，将土地破坏、生态环境影响降低到最小；如因工程建设及弃渣场堆渣等造成基础设施损坏、水质、土地受到污染、损毁及诱发地质灾害对基础设施破坏，需预留基础设施恢复修建资金，业主方应及时修复损坏的基础设施和提供水源保障，进行土地、生态恢复。如项目性质、规模、地点、范围或生产工艺等发生重大变化，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地复垦方案进行修订，报原审查单位审查并备案。请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责、权、利关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 |

专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟华 | 大理州基础地理信息中心 | 正高级工程师 |
| 2 | 罗世荣 | 云南南方地勘工程有限公司 | 高级工程师 |
| 3 | 初志中 | 大理州水利水电勘测设计研究院 | 高级工程师 |
| 4 | 杨理芳 | 大理州农业科学推广研究院 | 农业推广研究员 |
| 5 | 刘丽萍 | 大理州水利水电勘测设计研究院 | 注册造价师 |